应用EM对东莞清溪猪场废水处理的效果报告

EM微生物消除有机污染危害的主要方法是借助微生物的生物化学作用，把有机物作为微生物的营养基质予以吸收利用，使其转化为无害的或易于分离的物质，从废水处理的角度来看，把有机污染物异化分解为最终代谢物的过程及是减少有机物污染的数量，减少其污染危害的基本过程。

工艺流程图

污水入口            隔渣池          抽渣系统            厌氧池            曝氧池

沉淀池        生物氧化塘①           生物氧化塘②            出水

现场操作方式：

⑴先在抽渣系统出水处理投放EM作为预处理并形成EM有效环境。

投放量：前一个星期的日投放量为1/1000、  一个星期后的日投放量为1/2000、   一个月后定量补给

⑵在生物曝气池中使EM—2号1ppm,使大颗粒悬浮物体沉降。

⑶在生物氧化塘中投入EM液作处理，投放量：日投放量为0.5吨，一个月后定量补给。

数据与分析：

表一、                                                                     单位（mg/L）

| COD（cr） 日期 | 入水 | 生物塘① | 生物塘② | 入水PH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月28日 | 3753 | 1562 | 1020.5 | 7—8 |
| 9月29日 |  | 1783 |  | 7—8 |
| 9月30日 |  |  |  | 7—8 |
| 10月1日 | 3925.4 | 1465.6 | 931.4 | 7—8 |
| 10月2日 |  |  |  | 7—8 |
| 10月3日 | 4561 | 1257 | 956.0 | 7—8 |

分析一：从实验初步阶段来看，猪舍中强酸强碱的冲洗对PH的影响不大，这段时间的CODcr的变化亦不大。估计是EM有效微生物刚进入驯化期，是EM适应环境的过程。

表二                                                                      单位（mg/L）

| COD（cr） 日期 | 入水 | 生物塘① | 生物塘② | 入水PH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月5日 | 3391 | 1089 | 993.8 | 7—8 |
| 10月6日 | 3561 |  |  | 8—9 |
| 10月9日 |  | 655.2 |  | 7.0 |
| 10月12日 | 3882 | 569.3 | 392 | 6.0 |

分析二：从表二可见，EM进入繁殖期，开始发生作用CODcr明显下降，生物塘①较以前的CODcr去除率达63%，而生物塘②的去除率亦达 62%。从水质上看，出水颜色呈米黄色，比以前褐色的水质变清了，但池塘上面仍有一层黑色状的水泡层没有去除掉。

表三、

| COD（cr） 日期 | 入水 | 生物塘① | 生物塘② | 入水PH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月13日 | 4501 | 735.1 | 389 | 5.0 |
| 10月15日 |  | 420.1 | 349 | 7.0 |
| 10月17日 | 3780 | 356 | 303 | 6.0 |
| 10月18日 |  | 346 | 299 | 6.0 |

分析三、这段时间CODcr出现反弹，原因是这段时间隔渣池中的粪便没有及时清理，同时进入秋季，气候亦有一定关系影响出水浓度，通过技术上的一些调整，废水CODcr恢复下降趋势。

表四、                                                                   单位（mg/L）

| COD（cr） 日期 | 入水 | 生物塘① | 生物塘② | 入水PH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月19日 | 4000 | 330 | 455.4 | 7—8 |
| 10月21日 |  | 358 | 300.0 | 7—8 |
| 10月23日 |  | 358 | 256 | 7—8 |
| 10月24日 |  | 318.3 | 284 | 7—8 |
| 10月26日 |  | 318 | 202 | 7—9 |
| 10月28日 |  | 339 | 298 | 8—9 |
| 10月29日 | 3850 | 312 | 191 | 5—6 |
| 10月30日 |  | 308 | 249 | 8—9 |

实验到现时为止，发现废水处理厂的工艺流程里存在一个很大的隐患，大量的淤泥没有及时清理。淤泥在工艺流程内的滞塞很大程度地减少了废水的停流时间，影响了EM的治理效果，经过双方的协商，决定把废水处理时间顺延

表五                                                 单位（mg/L）

| COD（cr） 日期 | 入水 | 出水 | 入水PH |
| --- | --- | --- | --- |
| 11月3日 | 4634 | 122 | 7—8 |
| 11月5日 |  | 162 | 7—8 |
| 11月6日 |  | 92.5 | 7—8 |
| 11月7日 |  | 70.1 | 7—8 |
| 11月9日 |  | 69.3 | 7—8 |

注：这里入水为第一隔渣池出水。

2001年11月9日，猪场废水进入达标状态。

2001年11月8、9日经东深水监测站检测数据为：

表六                                    单位（mg/L）

| COD（cr） 日期 | 入水 | 出水 | 入水PH |
| --- | --- | --- | --- |
| 11月8日 | 7800 | 65 | 7—8 |
| 11月9日 | 7800 | 29 | 7—8 |

出水氨氮为19

结果

11月8、9日经东深水监测站检测，猪场废水入水口的入水CODcr为：7800 mg/L、出水为：29mg/L ，CODcr的去除率为99.5%，入水的氨氮为380 mg/L ，出水的氨氮为19，氨氮去除率为95%

结论与讨论

经过一个多月应用EM对猪场废水的处理实验已初步完成。从实验数据可以看出，EM有效微生物对猪场废水指标的去除效果是极其显著的，从出水的颜色，CODcr的数据及氨氮都达到了标准。

在废水处理过程中，EM菌充分发挥了其治理废水的功能。首先EM有效微生物与废水充分接触形成悬浊混合液，废水中的污染物被表面积巨大且表面上含有糖类粘性的EM菌吸咐和粘连，被水解酶作用分解为小分子物质，然后这些小分子渗入细胞体内，最后随着EM有效菌的新陈代谢而被降解。由此实现了CODcr的下降。其中EM内的硝化菌将NH4——N转化为NO3——N、NO3——N则被反硝化成N2或由其它微生物作用固定成微生物氮。

在实验过程中我们了解到贵场对废水处理、环保事业非常重视，对废水厂建造亦颇费心血，从废水厂的占地面积到工艺流程设备都很全面，唯一管理方面不够完善，使很多工艺丧失了其优势：①隔渣池粪便没有及时清理使大量粪便流入下一个工艺流程。②隔渣池以下的大沉淀池没有清理过淤泥，使其不能起到沉淀的效果。③而一个千吨的厌氧池也是由于没有清淤泥，使得废水厂没有停留时间而失去了厌氧的处理。④曝气池停有大量的淤泥，14个曝气口被堵塞了12个。⑤靠近生化塘的三个沉淀池同样被淤泥阻塞，池中的填料已失去了作用，这些问题的存在使得实验的难度加大了，影响了处理的进程。最后由于EM的特有治理废水的功能一一克服了困难。由此建议场方管理好废水厂及时进行清淤泥，那么废水处理就可望事半功倍了。

利用EM微生物菌群处理废水是一个投资省见效快不扩大占地面积，好管理的项目，还避免了物理、化学方法所带来的二次污染，大量资金及能源的消耗，使污水资源化，实现了经济效益、社会效益，生态效益三者统一。